| УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Гарантийный срок обслуживания оборудования 18 месяцев с даты продажи оборудования. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на осуществление бесплатного гарантийного ремонта оборудования или его замены. Условия предоставления гарантии: Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации. Гарантия ограничивается или аннулируется: В случае изменения спецификации сети GSM или других заводских параметров. При наличии явных или скрытых механических воздействий, а так же воздействия высокой температуры, паров солей и кислот, повышенной влажности, подачи напряжения питания выше 44 вольт, приведших к повреждению оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации. При нарушении целостности заводской гарантийной пломбы. Ввиду вмешательства в установку или демонтаж неквалифицированного персонала ======================================================= ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № ________________ Заводской номер оборудования:___________________________________________ Информация о ремонте:__________________________________________________ Принял:________________________ М.П СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Абонентский терминал заводской №: __________________ Дата выпуска: ___________________ Подпись контролера ОТК: _________________________ Дата упаковки: ___________________ Упаковщик: _______________/_________________/ ТУ 4573 - 001- 68947811- 2015 Сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.АВ51.Н03760 №0058572 Изготовитель: ООО «ГЛОНАСС Систем», 127015.Москва.ул.Большая Новодмитровская, д 36/4 стр 7 НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ № INTERFACE 1 (16 КОНТАКТОВ) № INTERFACE 2 (20 КОНТАКТОВ) 1 Дискретный выход 4 1 Аналоговый вход 1 (от 0 до 40в) 2 Аудиовыход (вспомогательный) 2 Вход 1-Wire 3 Дискретный выход 3 3 Порт RS232 RX 4 Масса (GND) -12/24в 4 Порт RS232 TX 5 Порт RS232 TX 5 Аналоговый вход 2 (от 0 до 40в) | 6 Порт RS232 RX 6 Дискретный выход 2 7 Аудиовыход на динамик 1 (с усилителя) 7 Масса (GND) -12/24в 8 Аудиовыход на динамик 2 (с усилителя) 8 Дискретный выход 1 9 РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД 9 Вход зажигания (от 8 до 45в) +12/24в 10 РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД | 10 Дискретный выход 5 11 РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД 11 Дискретный вход 3 12 РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД 12 Дискретный вход 1 13 РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД 13 Дискретный вход 5 14 РЕЗЕРВНЫЙ ВХОД 14 Дискретный вход 4 15 Дискретный вход 2 15 Резервное питание (от 8 до 45в) +12/24в 16 Дискретный выход 1 16 Дискретный выход 1 GSM Разъем GSM антенны 17 Шина CAN_H SPK Аудиоразъем динамика 2,5мм 18 Шина CAN_L MIC Аудиоразъем микрофона 3,5мм 19 Порт RS485_A GNSS Разъем GPS/ГЛОНАСС антенны 20 Порт RS485_B | ПАСПОРТ «AGS PRO» абонентский терминал спутниковой ГЛОНАСС/GPS системы мониторинга ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА Габаритные размеры, мм 125 х 122 х 30 Вес, грамм < 130 Напряжение питания, в от 7 до 44 Защита от импульсных скачков напряжения, в до 160 Потребляемая мощность, Вт 1,4 Встроенный аккумулятор, мА 700 (2000 опционально) Разрядность АЦП 12 бит (16 опционально) Встроенные датчики Движения, вскрытия, положения Модуль GSM M95 (Quectel) Модуль GPS/GLONASS MAX-M8C-0-60 uBlox Антенна GPS/GLONASS внешняя, разъём FAKRA Антенна GSM внешняя, разъём FAKRA Дискретные входы 6 (8 опционально) Аналоговые входы 2 (1 под зажигание) Дискретные выходы 5 (8 опционально) Интерфейсы RS232(2), RS485, CAN, 1-Wire SIM-держатель 2 (1 внешний, 1 внутренний) SIM-chip 2 (опционально) Энергонезависимая память, точек 250000 (450000 опционально) Температура эксплуатации, °C от -40 до +85 ИНДИКАЦИЯ Голубой светодиод (работа GPS/GNSS модуля) Красный (работа GSM модуля) Зеленый светодиод (Питание) Постоянное свечение Устройство отслеживает более трех спутников и источников сигнала достаточно для вычисления геогр. координаты. Устройство успешно зарегистрировалось в сети GSM и открыло GPRS сессию, установило связь с сервером и готово к передаче данных. Питание подается от аккумулятора транспортного средства. Мигание с интервалом 1с Устройство отслеживает менее трех спутников и находится в режиме поиска спутников. Геогр. координата не вычисляется. Устройство успешно зарегистрировалось в сети GSM и открыло GPRS сессию. Связь с сервером отсутствует. Устройство не готово к отправке данных Питание подается от внешнего или внутреннего аккумулятора. Мигание с интервалом 0.1с Ошибка GPS антенны (не подключена / короткое замыкание в проводе). Поиск GSM сети или ошибка SIM карты. Устройство не готово к отправке данных. Устройство находится в режиме обновления прошивки. Нет свечения Питание отсутствует. GPS модуль переведен в режим энергосбережения Питание отсутствует. GSM модуль переведен в режим энергосбережения Питание отсутствует. НАЗНАЧЕНИЕ LED ИНДИКАТОРОВ: 1 Зеленый – активность GSM-сети 3 Красный – состояние внешних датчиков 2 Желтый – питание трекера 4 Синий – активность GPS/ГЛОНАСС - сигнала КОМПЛЕКТНОСТЬ Наименование Количество, шт 1 Абонентский терминал «AUTOLINE» 1 2 Внешняя ГЛОНАСС/GPS антенна 1 3 Внешняя GSM антенна 1 4 Разъем на кабель 20 контактов Разъем на кабель 16 контактов 1 1 5 Провода для подключения 700мм 3 (10 опционально) 6 Паспорт 1 |
| --- | --- | --- | --- |